Dokumentace o připojení přípojky na kanalizaci Čisté horní Labe

dokumentace k ohlášení stavby dle § 104 odst.2 písm.h) stavebního zákona

Kanalizační přípojka

- Textová část:

- Průvodní zpráva

- Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

- Výkresová část:

- Koordinační situace v měřítku 1:1000 (umístění na pozemkové parcely včetně

zakreslení všech stávajících sítí)

- Situace (podrobné řešení v měřítku 1:500 nebo 1:200)

- Podélný profil

- Vzorový příční řez

- Likvidace septiku

- (případně další detaily)

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  Identifikační údaje žadatele

JMÉNO:

BYDLIŠTĚ:

PRÁVNÍ SUBJEKT: fyzická osoba / právnická osoba

A.2  Identifikační údaje zpracovatele dokumentace (kvalifikovaná osoba)

JMÉNO:

ADRESA:

IČO:

DIČ:

OPRÁVNĚNÍ: 	Živnostenský list č.j. ........

Projektová činnost ve výstavbě:

Osvědčení o autorizaci č. ........

v oboru: …………………………

A.3  Základní charakteristika stavby  a její účel

OZNAČENÍ A ÚČEL STAVBY:  Kanalizační přípojka k č.p.

DÉLKA DIMENZE PŘÍPOJKY CELKEM:

DÉLKA POTR. NA POZEMKU INVESTORA:

DÉLKA PŘÍPOJKY NA SOUSEDNÍM POZEMKU:

MÍSTO STAVBY:

ZRUŠENÍ SEPTIKU:

Dotčené pozemky stavbou:

| katastrální území: | parcelní číslo: | druh pozemku: | výměra: |
| --- | --- | --- | --- |

Sousední pozemky:

| katastrální území: | parcelní číslo: | druh pozemku: | výměra: |
| --- | --- | --- | --- |

Údaje o stavebním pozemku a právo k umístění a provedení stavby na sousedním pozemku:

- pozemkové parcelní číslo (p.p.č.):

- vlastník:

- smlouva ze dne:

Předpokládaná lhůta výstavby:

Předpokládaný termín zahájení stavby:

Předpokládaný termín dokončení stavby:

Způsob provádění stavby : dodavatelský dle výběrového řízení /svépomocí

B.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocením trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Stavební pozemek je určen na části poz. parcely č. .......... o ploše .......... a části sousední poz. parcely č. ........ o ploše ........ .

Po vytyčení stavby bude nejprve sejmuta ornice na p.p.č. .......... Celkové množství sejmuté ornice je .......... Dále bude na p.p.č. .......... rozebrána stávající např. zámková dlažba v šířce …....

a odstraněny podkladní vrstvy a to v délce ........ .

Na ploše určené pro skládku materiálu budou položeny palety.

S výjimkou výše uvedených podkladních prvků nebude staveniště upravováno.

Stavební pozemek nebude oplocen.

Sejmutá ornice bude po dokončení stavby znovu rozprostřena.

Příjezd ke staveništi je současně příjezdem k objektu.

Významné sítě technické infrastruktury:

V dané lokalitě, resp. na stavebním pozemku se nacházejí / nenacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě.

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště:

Pro stavbu nebude zřízena nová vodovodní přípojka. Voda bude odebírána z objektu (z důvodu provedení tlakové zkoušky).

Staveništní elektrorozvaděč bude napojen z objektu za měřením.

Samostatné odvodnění staveniště se navrhuje / nenavrhuje.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací:

Otevřené výkopy budou v době nepřítomnosti pracovníků na stavbě zakryty dřevěnými podlážkami nebo deskami o dostatečné pevnosti.

Výkop a montáž potrubí na pozemku č. ........ se předpokládá zrealizovat v jednom pracovním dni. Po skončení pracovní činnosti bude staveniště každý den uklizeno.

Po odstranění stropu septiku bude tento ohraničen pevnými zábranami o výšce min. ......, v noci bude osvětlen.

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:

Stavbou nebudou dotčeny veřejné zájmy.

Řešení zařízení staveniště:

Bude umístěno na stavebním pozemku parc.č. …….. .

Jedná se o vnější skladovací plochy, které jsou vymezeny stávající plochou u objektu. WC bude pro stavbu k dispozici v objektu.

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě:

Dodavatel stavby musí řešit hluk ze stavební činnosti, jeho vyhodnocení včetně omezení hluku na přípustné hodnoty vně i uvnitř objektu a to podle použitého zařízení staveniště.

Stavební odpad bude důsledně tříděn podle druhu a kategorií a přednostně bude využit před jejich odstraněním. Po vytřídění nebezpečných složek odpadu bude zajištěna jeho maximální recyklace v recyklačním řízení. Za dodržení výše uvedené podmínky zodpovídá dodavatel stavby.

Přebytečný odpad a výkopek bude odvezen do zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS OBJEKTU, FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

- údaje o současném odkanalizování objektu:

- kanalizace splašková:

- kanalizace dešťová:

VÝPOČET (	vzor):

Spotřeba vody: 4 x 150 l/os, den = 600 l/den (RD o 1BJ)

Předpokládaná roční spotřeba vody je 225 m³/rok

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Splaškové vody z objektu budou odvedeny kanalizační přípojkou do venkovní kanalizační sítě. Navržený profil přípojky je z ......... DN ......mm.

Trouby ......... jsou ukládány do pískového hutněného lože dle pokynů dodavatele trubního materiálu a zasypávány pískem, při pokládce je nutné dbát na důkladné hutnění po bocích trub.

Kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení).

Bude dodržen souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005.

Pro uložení přípojky bude provedena ručně hloubená rýha dle ČSN 73 3050. Potrubí bude ukládáno v rýze se zajištěnými stěnami (pažení od 1,2m hloubky výkopu, v nesoudržných zeminách vždy) na štěrkopískový hutnění podsyp a potrubí bude obsypáno, zásyp bude hutněn. Průběžně bude prováděna zkouška hutnění podsypu a obsypu potrubí. Při výskytu spodní vody bude použita drenáž. Po montáži potrubí (dle návodu dodavatele potrubí) a šachet bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok). Na závěr prací bude provedena zkouška hutnění zásypu a zaměření skutečného stavu.

Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce a všechny bezpečnostní předpisy.

Dále je třeba kontrolovat kvalitu všech prací (spoje trub, betony, spáry apod.), aby nevznikaly komplikace při vyhodnocen požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 73 6716).

Údaje o materiálech:

Veškerý materiál musí splňovat požadavky spolehlivosti a bezpečnosti podle § 156 stavebního zákona. Splnění těchto požadavků musí být dodavatelem prokázáno v souladu se zákonem. Na stavbě nesmí být použit výrobek pro účel a způsobem, pro který nebyl posouzen. K veškerému kompletačnímu materiálu používanému při výstavbě musí být k dispozici návod na montáž, případně manipulaci a skladování v českém jazyce. Dokladování výrobků pro stavby je upraveno zvláštním předpisem (stavební zákon).

Kanalizační potrubí musí být vhodné pro uložení do země.

BOURACÍ PRÁCE

Stávající septik bude po přepojení kanalizační přípojky do provozu odčerpán, obsah vyvezen odborně způsobilou firmou, prostor septiku vydezinfikován chlórovým vápnem. Dno septiku bude zpropustněno a celá kubatura septiku bude zasypána inertním materiálem.

V prostoru uložení nového propojovacího kanalizačního potrubí z kameniny …….. DN, tj. v délce …….m ve středu septiku, je nutné zásyp pečlivě po vrstvách hutnit tak, aby nedošlo k poškození uloženého potrubí při následném sedání zásypu.

Betonové konstrukce stěn septiku budou po celém obvodě do hloubky 0,2÷0,3m odstraněny. Po realizaci výše uvedených prací budou provedeny konečné terénní úpravy.

ZÁVĚR:

Při realizaci je nutné dodržet platné ČSN, TP, požadavky výrobců, technologické postupy a pokyny a požadavky orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí. Veškeré údaje je nutné ověřit na stavbě, zejména uložení stávajících sítí. Ostatní podrobnosti budou zapracovány do prováděcí dokumentace.